# Espaço de I/O (entrada/saída)
O objectivo principal de um CPU é providenciar interlocução com o exterior, no sentido de receber, processar e expedir informação de acordo com algoritmos que lhe são determinados por programas carregados em memória. Esta interlocução é estabelecida através de dispositivos periféricos tais como teclados, monitor, discos, etc., onde o CPU escreve e lê informação. A escrita e a leitura nos dispositivos periféricos é realizada através de portos de entrada/saída (Input/Output), e que são acedidos pelo CPU de uma forma semelhante à que acede aos dispositivos de memória. Na verdade o P16_V1 não distingue o espaço de memória do espaço de I/O, ou seja, o I/O é tratado como um dispositivo de memória. Esta funcionalidade tem como vantagem o facto de não ser necessário disponibilizar instruções específicas para a entrada e saída de dados. A desvantagem é tornar a descodificação de endereços mais complexa devido à heterogeneidade existente entre as dimensões dos dispositivos de memória e os de I/O.
## Portos paralelos de entrada e saída
Denomina-se porto paralelo a um porto de entrada ou de saída, que disponibiliza vários bits em simultâneo. Estes portos poderão ser utilizados para controlo individual de actuadores, observação instantânea de sensores ou troca de informação entre sistemas. Na troca de informação entre sistemas é necessário recorrer a um protocolo de validação e controlo de fluxo, ou seja, um conjunto de regras estabelecidas entre os interlocutores que assegure a correcta transferência de informação entre ambos.
### Porto paralelo de saída
Um porto paralelo de saída é constituído por um registo inserido no espaço de endereços do CPU no qual é possível escrever uma palavra. A palavra escrita no registo fica disponível em pinos através de um andar de saída, que lhe confere uma impedância capaz de interligar o CPU com os circuitos lógicos digitais mais comuns (Ex. TTL) bem como outro tipo de electrónica. A Figura 17 -1 apresenta a estrutura característica de um porto de saída de 8 bits. O registo poderá ter característica latch ou edge-triggered, desde que a memorização se dê num momento em que os dados no bus se encontrem estáveis.

Figura 17‑1 – Porto de Saída de 8 bits

### Porto paralelo de entrada
Um porto paralelo de entrada, é constituído por um buffer TRISTAT que, quando endereçado pelo CPU, coloca em baixa impedância no bus de dados do CPU a informação presente nos pinos de entrada do porto. A Figura 17 -2 apresenta a estrutura base de um porto de entrada paralelo de 16 bits.

Figura 17‑2 – Porto de Entrada de 16 bits
### Exercício
Utilizando o processador P16, realizar um sistema para controlo de uma lâmpada temporizada L, accionada por um botão B. Ao premirmos o botão B o sistema tem o seguinte comportamento: se a lâmpada L se encontrar apagada, acende-se de imediato e permanece acesa durante um período de tempo, se já se encontrar acesa apaga-se de imediato.
Admita que o botão está ligado ao bit de peso 2 de um porto de entrada de 8 bits, localizado no endereço 0x8000, a lâmpada está ligado ao bit de menor peso de um porto de saída de 8 bits, localizado no mesmo endereço e o CPU tem uma frequência de trabalho de 100KHz (T=100us).
.section .startup / b _start / b . / _start: / ldr sp, addr_stack_top / bl main / b . / addr_stack_top: / .word stack_top / .section .stack / .equ STACK_SIZE, 64 / .space STACK_SIZE / stack_top: / /* / int main() { / while (true) { / port_output(0) apaga a lâmpada / while ((port_input() & BUTTON_MASK) != 0) / ; / while ((port_input() & BUTTON_MASK) == 0) / ; / port_output(LAMP_MASK); acende a lâmpada / delay_counter = TIME_DELAY; / while ((port_input()& BUTTON_MASK)!=0 && delay_counter > 0) / delay_counter--; / while ((port_input()& BUTTON_MASK)==0 && delay_counter > 0) / delay_counter--; / } / */ / .equ BUTTON_MASK, 1 / .equ LAMP_MASK, 1 / .equ TIME_DELAY, 10000 / .text / main: / while: / ldr r1, addr_port / mov r0, 0 / strb r0,[r1] ; port_output(0) apaga a lâmpada / mov r2, BUTTON_MASK / while1: ; while ((port_input() / ldrb r0,[r1] ; & BUTTON_MASK) != 0) / and r0, r0, r2 / bzc while1 / while2: ; while ((port_input() / ldrb r0,[r1] ; & BUTTON_MASK) == 0) / and r0, r0, r2 / bzs while2 / mov r0, LAMP_MASK / strb r0, [r1] ; port_output(LAMP_MASK); / mov r3, TIME_DELAY & 0xff ; delay_counter = TIME_DELAY; / movt r3, TIME_DELAY >> 8 / while3: / ldrb r0,[r1] ; while ((port_input() / and r0, r0, r2 ; & BUTTON_MASK) != 0 / bzs while3_end / sub r3, r3, 0 ; && delay_counter > 0 / bzs while3_end / sub r3, r3, 1 / b while3 / while3_end: / while4: / ldrb r0,[r1] ; while ((port_input() / and r0, r0, r2 ; & BUTTON_MASK) == 0 / bzc while4_end / sub r3, r3, 0 ; && delay_counter > 0 / bzs while4_end / sub r3, r3, 1 / b while4 / while4_end: / b while / addr_port: / .word 0xff00